ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

сельского поселения Александровка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области на 2014- 2018 годы и на  период до 2025 года

2014

Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

Паспорт Программы	7

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	10

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.	10

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	12

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	18

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	21

3.1. Характеристика сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	21

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.	24

3.3. Прогноз развития промышленности.	27

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Александровка.	28

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	40

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.	40

4.2. Система водоотведения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.	43

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.	44

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.	49

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.	50

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	52

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	52

5.2. Система водоотведения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	55

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	57

6. Организация реализации проектов программы с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.	58

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.	58

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.	59

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.	60

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	62

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 гг. и на период до 2025 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на 2014-2018 годы и на  период до 2025 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, организации коммунального комплекса Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 58 257,92 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Александровка м. р. Ки-нель-Черкасский – 582,58 тыс. руб. средств бюджета м. р. Кинель-Черкасский – 1747,74 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 5 825,79 тыс. руб. средств иных источников – 49 519,23 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей протяженностью 5355 м.; увеличение производительности системы водоснабжения на 270 м3/сут; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство 3-х КНС производительностью 80 куб. м/сут., 100 куб. м/сут. И 150 куб. м/сут. соответственно; строительство КОС производительностью 210 куб. м/сут.; улучшение экологической ситуации. По системам теплоснабжения: увеличение мощности системы теплоснабжения на 1,177 Гкал/час. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 1.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2018 | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1130 | 1124 | 1137 | 1099 | 1224 | 1399 |

Динамика частной жилой застройки.

В сельском поселении Александровка жилой фонд представлен в основном частной собственностью. Дома в поселении одноэтажные, деревянные, есть двухквартирные коттеджи, многоквартирные, секционные двухэтажные жилые дома.

Общая площадь жилищного фонда составляет 23900 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд муниципального района – 1/47,2 м2, сельского поселения Александровка – 43/1823,9 м2, частный фонд – 223/15696,52 и МКД 13/8203,48 м2. Ветхий жилой фонд в сельском поселении отсутствует.

Таблица 1.2. Прогноз ввода частной жилой застройки до 2025 года.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Александровка, Площадка №1, 23 инд. ж. домов | 23 | 3450 |
| с. Александровка, Площадка №2, 23 инд. ж. домов | 23 | 3450 |
| с. Степановка, Площадка №3, 32 инд. ж. домов | 32 | 4800 |
| п. Безречье, Площадка №4, 9 инд. ж. домов | 9 | 1350 |
| Всего по генеральному плану в с.п. Александровка планируется увеличение: | 177 | 26550 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловой  центр сельского поселения Александровка сформирован в селе Александровка, при въезде в село, вдоль автодороги «Самара – Кинель-Черкассы» по улице Алексея Толстого, в центральной части села. Центр села имеет линейную планировочную схему и играет значительную роль в организации архитектурно-художественного образа населенного пункта. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области», следующих объектов:

- Социально-реабилитационный центр площадью 0,33 га в селе Александровка на ул. Спортивная;

- Пожарное депо на 1 машину в селе Александровка на ул. Алексея Толстого;

- Фельдшерско-акушерский пункт на 30 посещений в смену в селе Александровка на ул. А. Толстого, 2 а (реконструкция);

- Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Безречье на ул. Центральная;

- Комплексное предприятие бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг белья в смену и баней на 12 мест в селе Александровка на ул. Спортивная;

- Канализационная насосная станция  в селе Александровка на ул. Школьная (производительность –80 куб.м./сут.);

- Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 430 кв.м. в селе Александровка на ул. Спортивная;

- Спортивная площадка общей площадью 0,5 га  в селе Александровка на ул. А. Толстого;

- Сквер общей площадью 0,71 га  в селе Александровка  на ул. Спортивная (реконструкция);

- Рекреационная зона  общей площадью 1,82 га  в селе Александровка  на ул. Специалистов на оз. Глинка (реконструкция).

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 4 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 1.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с. п. Александровка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Александровка, по ул. А. Толстого, 15 инд. ж. домов | 45 | литр/чел в сутки | 175 | 10,80 | 54 | 3,15 |
| 1.2 | с. Александровка, по ул. Школьная 14 инд. ж. домов | 42 | литр/чел в сутки | 175 | 10,08 |  | 2,94 |
| 1.3 | с. Александровка, по ул. А. Толстого, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 4,32 | 54 | 1,26 |
| 1.4 | с. Александровка, по ул. Юбилейная, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,20 |  | 2,10 |
| 1.5 | с. Александровка, площадка №1, 23 инд. ж. дома | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 16,56 |  | 4,83 |
| 1.6 | с. Александровка, площадка №2, 23 инд. ж. дома | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 16,56 |  | 4,83 |
| 1.7 | с. Степановка, по ул. Полевая, 21 инд. ж. дом | 63 | литр/чел в сутки | 175 | 15,12 |  | 4,41 |
| 1.8 | с. Степановка, площадка №3, 32 инд. ж. дома | 96 | литр/чел в сутки | 175 | 23,04 |  | 6,72 |
| 1.9 | п. Безречье, по ул. Лесная, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 | 5,04 |  | 1,47 |
| 1.10 | п. Безречье, площадка №4, 9 инд. ж. домов | 27 | литр/чел в сутки | 175 | 6,48 |  | 1,89 |
| 1.11 | п. Малореченск, по ул. Дорожная, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |  | 0,21 |
|  | ИТОГО по с. п. Александровка |  |  |  | 242,01 |

Таблица 1.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с. п. Александровка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2012 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 87264,38 | 175598,03 |
| 2 | Бюджетные организации | 608 | 608 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО | 87872,38 | 176206,03 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 1.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с. п. Александровка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход сточных вод в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частная жилая застройка |
| 1.1 | с. Александровка, по ул. А. Толстого, 15 инд. ж. домов | 45 | литр/чел в сутки | 175 | 10,80 |
| 1.2 | с. Александровка, по ул. Школьная 14 инд. ж. домов | 42 | литр/чел в сутки | 175 | 10,08 |
| 1.3 | с. Александровка, по ул. А. Толстого, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 4,32 |
| 1.4 | с. Александровка, по ул. Юбилейная, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,20 |
| 1.5 | с. Александровка, площадка №1, 23 инд. ж. дома | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 16,56 |
| 1.6 | с. Александровка, площадка №2, 23 инд. ж. дома | 69 | литр/чел в сутки | 175 | 16,56 |
| 1.7 | с. Степановка, по ул. Полевая, 21 инд. ж. дом | 63 | литр/чел в сутки | 175 | 15,12 |
| 1.8 | с. Степановка, площадка №3, 32 инд. ж. дома | 96 | литр/чел в сутки | 175 | 23,04 |
| 1.9 | п. Безречье, по ул. Лесная, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 | 5,04 |
| 1.10 | п. Безречье, площадка №4, 9 инд. ж. домов | 27 | литр/чел в сутки | 175 | 6,48 |
| 1.11 | п. Малореченск, по ул. Дорожная, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12,27 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 127,47 |

Таблица 1.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Александровка.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2012 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) |  | 46527 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО |  | 46527 |

На данный момент больший объём отведённой воды приходится на жилой сектор путём вывоза стоков ЖБО в объёме 650 м3 от населения и 100 м3 от бюджетных потребителей. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 46,5 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица 1.7. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Ккал/час |
| --- | --- |
| с. Александровка, социально-реабилитационный центр (согласно СТП) | 270 000 |
| с. Александровка, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и спортзалом (согласно СТП) | 322 000 |
| с. Александровка, кафе | 494 000 |
| с. Александровка, комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 91 200 |
| Всего | 1 177 200 |

Таблица  1.8. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с.п. Александровка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2025 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители | 0,087 | 1,177 | 2,441 | 21383 |
| Прочие потребители | 0,177 | 0 | 0,177 | 1551 |
| Всего | 0,264 | 1,177 | 1,441 | 22933 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 1.9. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | Село Александровка |
| 1,1 | Социально-реабилитационный центр (согласно СТП) |  |  |  | 42,35 |
| 1,2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и спортзалом (согласно СТП) |  |  |  | 50,51 |
| 1,3 | Кафе |  |  |  | 77,49 |
| 1,4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 14,31 |
| 1,5 | Площадка №1 | 23 | 7,76 | 53,37 |  |
| 1,7 | Площадка №2 | 23 | 7,76 | 53,37 |  |
| 1,8 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Алексея Толстого | 15 | 5,63 | 34,81 |  |
| 1,9 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Школьная и ул.Лесная | 14 | 4,24 | 32,49 |  |
| 1,10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Алексея Толстого | 6 | 2,94 | 13,92 |  |
|  | Итого |  | 428,40 |
|  | Село Степановка |
| 2,1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Полевая | 21 | 7,30 | 48,73 |  |
| 2,2 | Площадка №3 | 32 | 9,80 | 74,26 |  |
|  | Итого |  | 140,09 |
|  | Поселок Безречье |
| 3,1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 7 | 3,24 | 16,25 |  |
| 3,2 | Площадка №4 | 9 | 3,88 | 20,88 |  |
|  | Итого |  | 44,25 |
|  | Поселок Малореченск |
| 4,1 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Дорожная | 17 | 6,16 | 39,45 |  |
|  | Итого |  | 45,61 |
|  | Итого по с. п. |  | 658,35 |
|  | ТЭП |  | 1,18503 млн.м3/год |

Таблица 1.10. Перспективные газовые нагрузки в 2025 году с.п. Александровка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/год | Прирост удельной газовой нагрузки к 2025 г., тыс. куб. м/год | Перспективная удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/час | Перспективный годовой отпуск газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 4248 | 4149,524 | 0,959 | 8397,524 |
| Бюджетные потребители | 22,500 | 1617,622 | 0,187 | 1640,122 |
| Прочие потребители | 21 | 0 | 0,002 | 21 |
| Всего | 4291,500 | 5767,146 | 1,148 | 10058,646 |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 1.11. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность кВт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Александровка Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 32,2 |  | Питание от существующих сетей |
|  | уплотнение по ул.Алексея Толстого |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=15 1,8 27 |  | Питание от существующих сетей |
|  | уплотнение между ул.Школьной и ул.Лесной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,8 25 |  | Питание от существующих сетей |
|  | уплотнение по ул.Алексея Толстого |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 |  | Питание от существующих сетей |
|  | уплотнение по ул.Юбилейной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 |  | Питание от существующих сетей |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 32,2 |  | К существующей п/ст N305 |
| 2 | Социально-реаб. центр | 30 | 0,8 | 24 |
| 3 | КБО с прачечной,химчисткой и баней | 50 | 0,8 | 40 |
| 4 | ФОК | 20 | 0,8 | 16 |
| 5 | Кафе на 65м | 67,5 | 1 | 67,5 |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 148 |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 159 |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |
| 10 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
| 11 | Длина ВЛ-6кВ |  | 50 м |  |
|  | С.Степановка Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 41,6 |  | Питание от существующих сетей с заменой трасформатора на 250кВА |
|  | уплотнение по ул.Центральной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=21 1,5 31,5 |  | Питание от существующих сетей |
|  | П.Безречье |  |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 |  | К существующим сетям |
|  | уплотнение по ул.Лесной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,7 16,2 |  | Питание от существующих сетей |
|  | П.Малореченск |  |  |  |
|  | уплотнение по ул.Дорожной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 |  | п/ст 1 х 100Ква взамен существующей |

Таблица 1.12. Перспективные электрические нагрузки в 2025 году с.п. Александровка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная электрическая нагрузка, тыс. кВт/час | Прирост удельной электрической нагрузки к 2025 г., тыс. кВт/час | Перспективная удельная электрическая нагрузка, тыс. кВт/час | Перспективный годовой отпуск электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 24200 | 294,1 | 24494,1 | 214568316 |
| Бюджетные потребители | 515,7 | 167,5 | 683,2 | 5984832 |
| Прочие потребители | 422,3 | 0 | 422,3 | 3699348 |
| Всего | 25138 | 461,6 | 25599,6 | 224252496 |

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в сельском поселении Александровка не выявлено.

Источником финансирования могут выступать как средства местного бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Утверждены предельные (максимальных) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145.

Согласно постановлению №145 значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по сельскому поселению Александровка составит 5 % в 2014 году. За период 2015-2018 год индекс рассчитывается по формуле:

( 100% - 100%

где  – предельный индекс;

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j - й  месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.

В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться.

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2014 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145. Как было показано выше, в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, текущие тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными.

Таблица 2.2. - Тарифы для населения

| Вид услуг | Объем услуг, тыс.ед. изм. | Уровень собираемости | Утвержденные тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. |
| Водоснабжение | 25,0 т.м3 | 76,4 | ООО «Жильё» 21,24 руб./м3 | ООО «ОСК» 27,07 руб./м3 | ООО «Жильё» 28,56 руб./м3, 32,00 руб./м3 | ООО «ОСК» 30,63 руб./м3 | ООО «Постройка» 38,78 руб./м3 |
| Отопление | 7,34 т.Гкал | 86,8 | ООО «Жильё» 26,40 руб./м2, 1148 руб./Гкал | ООО «Жильё» 31,00 руб./м2, 1346 руб./Гкал | ООО «Содружество» 32,10 руб./м2, 1395 руб./Гкал | ООО «КомуннЭнерго» 35,40 руб./м2, 1539,9 руб./Гкал. | ООО «КомуннЭнерго» 38,00 руб./м2, 1650,82 руб./Гкал. |

Таблица 2.3. – Оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед.изм | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1399 | 1399 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 32,86 | 32,86 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 2,14 | 2,22 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,01 | 4,14 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39,714 | 41342 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | 8,6% | 8,6% | 8,6% |

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Александровка с административным центром в селе Александровка входит в состав муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, располагается в западной части области.

Сельское поселение Александровка расположено в западной части муниципального  района Кинель-Черкасский на границе с Красноярским районом, в 100 км от областного центра г.о.Самара и в 35 км от районного центра села Кинель-Черкассы.

В  состав сельского поселения Александровка входят шесть населённых пунктов:

- село Александровка, административный центр;

- поселок Безречье;

- село Березовка;

- поселок Малореченск;

- село Степановка.

Формирование села Александровка относится к 18 веку.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Александровка производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году.

Рисунок 3.1. Карта сельского поселения Александровка.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Александровка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

Гидрографическая сеть территории с.п. Александровка представлена реками Березовка, протекающая через села Александровка и Степановка; Черновка, протекающая в северо-западной части поселения через д. Березовка; Осиновка, являющейся северо-восточной границей поселения и Заводская, являющейся юго-восточной границей территории проектирования.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Ключ, Долгий, Бирюков, Медвежий, Большой и Малый Караков.

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Александровка представлены Островским и Екатериновским месторождениями нефти.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Александровка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями р. Березовка, Осиновка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Александровка по данным на 01.01.2012 года составляет 1071 чел.,

Село Александровка относится к среднему сельскому населенному пункту с численностью жителей от 200 до 1000 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м. р. Кинель-Черкасский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с. п. Александровка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Для сельского поселения Александровка, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения.

Показатели  уровня смертности на уровне средних районных показателей, при этом показатели уровня рождаемости на 3,8 промилле ниже, чем в муниципальном районе Кинель-Черкасский в целом.

В последние годы процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в 2010-2011 гг. покрывала естественную убыль.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 3.1-3.5.

Таблица 3.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 01.01.2011 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Александровка | 1136 | 972 | 1078 | 1137 |
| с. Александровка | 854 | 743 | 835 | 858 |
| п. Безречье | 137 | 101 | 124 | 147 |
| с. Березовка | 18 | 13 | 12 | 12 |
| п. Малореченск | 10 | 1 | 0 | 6 |
| с. Степановка | 117 | 114 | 107 | 114 |

На протяжении рассматриваемого периода численность населения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области уменьшалась.

Таблица 3.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | М. р. Кинель-Черкасский | Самарская область |
| 2008 г. | 14 | 13,5 | 12,8 |
| 2009 г. | 13 | 13 | 12,7 |
| 2010 г. | 13 | 13,4 | 12,2 |
| 2011 г. | 12 | 12 | 12 |

Таблица 3.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | М. р. Кинель-Черкасский | Самарская область |
| 2008 г. | 18 | 17,7 | 18 |
| 2009 г. | 18 | 17,6 | 17,3 |
| 2010 г. | 18 | 17,5 | 16,8 |
| 2011 г. | 16 | 16,3 | 16,2 |

Таблица 3.4. Динамика коэффициента естественной убыли.

| Год | Коэффициент естественной убыли |
| --- | --- |
|  | Сельское поселение Александровка | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2008 г. | 18,1 | 17 |
| 2009 г. | 16,5 | 17 |
| 2010 г. | 15,5 | 17 |
| 2011 г. | 17,6 | 16,6 |

Таблица 3.5. Состав населения на 2012 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 191 | 17,8 |
|  | до 6 лет | 84 | 7,8 |
|  | от 7 до 15 | 77 | 7,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 30 | 2,8 |
| II. | Из общей численности населения: | 1071 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 161 | 15,0 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 574 | 53,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 364 | 34,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 210 | 19,6 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 336 | 31,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 215 | 20,1 |
|  | мужчины старше 59 лет | 121 | 11,3 |

Таблица 3.6. Состав населения на 2025 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 1399 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 186 |
|  | до 6 лет | 26 |
|  | от 7 до 15 | 15 |
|  | от 16 до 17 лет | 45 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 724 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 403 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

Распределение населения муниципального района Кинель-Черкасский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

Таблица 3.7. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1139 | 1078 | 1136 | 1224 | 1399 |

Диаграмма 1. Прогноз численности населения с.п. Александровка в перспективном периоде.

Прогноз численности населения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с. п. Александровка рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Александровка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

3.3. Прогноз развития промышленности.

Кинель-Черкасский район относится к центральной экономической зоне, которая определилась как многоотраслевая. На территории сельского поселения Александровка, за восточной границей села Александровка расположено предприятие ООО «Тат-нефть».

Общая площадь земель промышленности, на территории сельского поселения Александровка составляет  68,5 га.

Таблица 3.8. Объекты производственного использования с. п. Александровка.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Тат-Нефть Самара» | с.Александровка (окраина) | Добыча нефти |

Генеральным планом в срок до 2025 года производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Александровка не планируются.

Территории сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного назначения в селе Александровка сосредоточилась в юго-восточной части за границей населенного пункта; включает в себя действующую МТМ и пять действующих зерноскладов. На юге, за границей населенного пункта находится три действующих зерносклада и весовой цех.

В с. Степановка зона сельскохозяйственного назначения сформировалась на северо-западе, за границей населенного пункта и представляет собой МТФ, на данный момент ферма не функционирует.

Объекты сельскохозяйственного назначения в поселке Малореченск находятся за границей населенного пункта в западном направлении. Представляют собой на данный момент не функционирующий свинокомплекс.

В п. Безречье объекты сельскохозяйственного использования находятся в северной части поселка за границей населенного пункта. Включают в себя не функционирующую на данный момент ферму КРС и действующий зерносклад.

Таблица 3.9. Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Александровка.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТМ | К юго-востоку от с. Александровка |
| 2 | Зерносклады | К юго-востоку от с. Александровка |
| 3 | Зерносклады | К югу от с. Александровка |
| 4 | Весовой цех | К югу от с. Александровка |
| 5 | МТФ | К северо- западу от с. Степановка |
| 6 | Свинокомплекс | К западу от п. Малореченск |
| 7 | МТФ | К северу от п. Безречье |
| 8 | Зерносклад | К северу от п. Безречье |

В соответствии с Положением о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района на территории сельского поселения предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения.

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Александровка.

Прогноз развития жилищного фонда.

В сельском поселении Александровка жилой фонд представлен в основном частной собственностью. Дома в поселении одноэтажные, деревянные, есть двухквартирные коттеджи, многоквартирные, секционные двухэтажные жилые дома.

Общая площадь жилищного фонда составляет 23900 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд муниципального района – 1/47,2 м2, сельского поселения Александровка – 43/1823,9 м2, частный фонд – 223/15696,52 и МКД 13/8203,48 м2. Ветхий жилой фонд в сельском поселении отсутствует.

Таблица 3.10. Характеристика жилищного фонда по этажности.

| № № п/п | Наименование | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 4,8 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 23900 |
|  | государственный (муниципальный) | 1/47,2 |
|  | Частный | 43/1823,9 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 223/15696,52 и МКД 13/8203,48 |
| 4 | Ветхий фонд | 0 |

Таблица 3.11. Характеристика жилищного фонда по типам застройки.

| №№пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 175 | 8997,12 | 37,6 |
|  | средний размер приусадебного участка |  | 1500 |  |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 48 | 5572,5 | 23,3 |
| 2а | средний размер приусадебного участка |  | 600 |  |
| 3 | Блокированная застройка (другая) | 6 | 1126,9 | 4,7 |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная | 13 | 8203,48 | 34,3 |
| 5 | Ветхий жилой фонд | 0 |  |  |
|  | Всего: | 242 | 23900 | 100 |

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Александровка. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства (300 – 1500 кв. м) и ведения личного подсобного хозяйства (600 – 5000 кв.м) утверждены Решением Собрания  представителей  муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых в собственность граждан из земель,  находящихся в государственной или муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» от 27.03.2003 года №306. Для расчётов принят средний  размер индивидуального участка 2000 кв.м (0,2 га).

Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки в сельском поселении Александровка предусматривается за счет уплотнения существующей застройки. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 - 0,25 га.

Количество человек в семье принято – 3 человека.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Александровка предусматриваются площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с. п. Александровка к 2025 году до величины в 1399 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Александровка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В восточной части села:

по ул. Алексея Толстого - 15 усадебных участков: площадь проектируемой территории –  3,11 га; планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов; ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2250  м2; расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек.

- В центральной части села:

Между ул. Школьная и ул. Лесная - 14 усадебных участков: площадь проектируемой территории –  2,48 га; Планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов; Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2100  м2; Расчётная численность населения ориентировочно составит - 42 человека.

по ул. Специалистов - 6 усадебных участков: площадь проектируемой территории – 1,5  га;

планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов; ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 900  м2; расчётная численность населения ориентировочно составит - 18 человек.

- В северо-западной части села:

по ул. Юбилейная - 10 усадебных участков: площадь проектируемой территории –  1,8 га;

планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов; ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1500  м2; расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

Площадка № 1, расположена в восточной части  села. Здесь   предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит 3,83 га, количество участков – 23 шт. площадь жилого фонда составит ориентировочно - 3450 кв.м; Расчётная численность населения составит 69 человек.

Площадка № 2, расположена в центральной части  села. Здесь   предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит 3,63 га, количество участков – 23 шт.площадь жилого фонда составит ориентировочно - 3450 кв.м; Расчётная численность населения составит 69 человека.

Итого по с. Александровка на расчетный срок строительства планируется размещение – 91  усадебного участка. Площадь проектируемой территории –   16,35 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 13650 м2.Расчётная численность населения ориентировочно составит - 273 человек.

с. Степановка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Полевой  строительство  индивидуальных жилых домов – 21 участок: площадь проектируемой территории –  3,8 га; площадь жилого фонда ориентировочно - 3150 кв.м; расчётная численность населения составит 63 чел.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

Площадка № 3,  расположена в северо-восточной части  села. Здесь   предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит 5,8 га, количество участков – 32 шт. площадь жилого фонда составит ориентировочно - 4800 кв.м; расчётная численность населения составит 96 человек.

Всего в с. Степановка площадь планируемой территории под жилую застройку составит  9,6 га. Количество участков составит – 53 шт.

Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 7950 м2  Расчётная численность населения на новой территории составит 159 человек.

п. Малореченск

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По улице Дорожная строительство  индивидуальных жилых домов – 17  участков: площадь проектируемой территории –  2,8 га; площадь жилого фонда ориентировочно – 2550 кв.м; расчётная численность населения составит 51  человек.

п. Безречье

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В юго-западной  части села по ул. Лесная строительство индивидуальных жилых домов – 7  участков: площадь проектируемой территории –  1 га; площадь жилого фонда составит ориентировочно - 1050 кв.м; расчётная численность населения составит 21  человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

Площадка № 4, расположена в центральной части села. Здесь    предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка: площадь всей территории составит  1,48 га, количество участков – 9 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно - 1350 кв.м; расчётная численность населения составит 27 человек.

Всего в п. Безречье площадь планируемой территории под жилую застройку составит 2,48 га.

Количество участков составит – 16 шт.; Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 2400 кв.м.; Расчётная численность населения на новой территории составит 48  человек.

Всего по генеральному плану в с.п. Александровка  планируется увеличение:	площадь проектируемой территории под жилую застройку –  31,23 га.; общее планируемое количество участков – 177 шт.; общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (23900 кв.м) и проектируемого(26550 кв.м.) составит - 50450 кв. м;. численность населения: с учётом существующего (1071 чел.) и проектируемого (531 чел.) составит 1399 человека; средняя обеспеченность жилищным фондом: 31,5 кв. м /чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловой  центр сельского поселения Александровка сформирован в селе Александровка, при въезде в село, вдоль автодороги «Самара – Кинель-Черкассы» по улице Алексея Толстого, в центральной части села. Центр села имеет линейную планировочную схему и играет значительную роль в организации архитектурно-художественного образа населенного пункта. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Таблица 3.12 Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Мощность (вместимость) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад «Росинка» | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 6 | 90 | место |
| 4.2 |  |  |  |  |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общ.практики | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 2а | 30 | Место, посещение в смену, объект |
| Объекты социального обеспечения |
|  | - |  |  | место |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортзал | (с. Александровка), ул. Школьная, 14 | 110 м2 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах |
| 7.2 | Футбольное поле | с. Александровка, ул. Школьная, д.14 | 0,7 |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Культурно - досуговый центр с.п. Александровка | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 10 | 160 мест | место, тыс. ед. хранения/ читательское место |
| 8.2 | Библиотека | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 10 | 10000 ед.хран. |  |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин «ФИЛСС» ИП Струкова Л. С. | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 4а | 224 м2 | м2 торговой площади |
| 9.2 | Павильон «Юлия» | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 5а | 50 м2 |  |
| 9.3 | Магазин РайПО | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 7 | 190 м2 |  |
| Объекты общественного питания |
|  | -- |  |  |  |
| Объекты бытового обслуживания |
|  | -- |  |  | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация с.п. Александровка | (с. Александровка), ул. А.Толстого, 8 | 6 | Объект, рабочее место |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
|  | -- |  |  | Объект, операционная касса (место) |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
|  | -- |  |  | Объект, место |
| Объекты культового назначения |
|  | -- |  |  | Объект |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Парк Памяти | С. Александровка, ул. Спортивная | 0,62 | га |
| 17.2 | Сквер | С. Александровка, ул. Спортивная | 0,71 | га |

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 3.13. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Александровка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на начало 2012 года).

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм.. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (84 ребенка) | 59 | 90 | 152 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы- 77 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 30 чел.) | 100 | 480 | 480 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 11 | -- | -- |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Офис врача общей практики | посещ. в смену | по заданию на проектирование | -- | 30 | -- |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерский пункт села | койка | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,74 | 0,7 | 95 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 110 | 20 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 321 | 160 | 50 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 5,4 4,3 | 10 0 | 185 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 223 | 239 | 464 | 194 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 43 | нет | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 7 | нет | 0 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 32 | нет | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 2 | нет | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 8 | нет | 0 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | по заданию на проектирование | -- | нет | 0 |

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно высок, даже с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов превышают необходимые нормативные требования.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 3.14. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Александровка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2025 год).

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Необходимая мощность объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (126чел.) | 90 | 90 | 0 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы 115–чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы 45–чел.) | 150 | 480 | 0 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 16 | -- | 16 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | ОВОП | посещ. в смену | по заданию на проектирование | -- | 30 | -- |
| 2.2 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,12 | 0,7 | 0,42 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | от 2 до 5 тыс. жит. – 540 м2 | 540 | 110 | 430 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | По заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 480 | 160 | 320 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 8 7 | 10 0 | 0 7 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 360 | 464 | 0 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 65 | -- | 65 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 10 | -- | 10 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 50 | -- | 50 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 4 | -- | 4 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 12 | -- | 12 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | По заданию на проектирование |  | -- | -- |

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- физкультурно- оздоровительный комплекс площадью 430 кв. м в селе Александровка на ул. Спортивная;

- спортивная площадка площадью 0,5 га в селе Александровка на ул. А. Толстого;

- комплексное предприятие бытового обслуживания в селе Александровка на ул. Спортивная.

Также, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения в с.п. Александровка:

- Строительство кафе на 65 мест в центральной части села  Александровка по ул. Спортивная;

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 50 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 12 мест в центральной части села  Александровка по ул. Спортивная;

- Строительство спортивной площадки площадью 0,5 га в северо-восточной части с. Александровка по ул. Алексея Толстого;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Безречье по ул. Центральная.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Александровка не планируются объекты производственного и коммунально-складского назначения.

Схема перспективной застройки населённых пунктов с. п. Александровка до 2025 года представлена на карте 2-3 (Приложения Генерального плана сельского поселения).

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельском посе-лении Александровка Кинель-Черкасского муниципального района по данным Администрации сельского поселения составляет 6000 руб., среднемесячная пенсия составляет – 5500 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогич-ного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная зара-ботная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодо-вым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 7046 рублей, а к 2025 году – 9335 рублей, среднегодовой размер трудо-вой пенсии – 6459 и 8557 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повыше-ние уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного насе-ления. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 3.15. Прогноз изменения доходов населения Кинель-Черкасского района.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата, руб. | 5764 | 6000 | 6246 | 6502 | 6769 | 7046 | 7335 | 7636 | 9335 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Александровка данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с. п. Александровка организована централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов (село Александровка и поселок Безречье) сельского поселения Александровка организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети и децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин (1 резервная) на востоке за границей села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ 9-16-110, производительностью 16 м3/час, напор 110м. Зона санитарной охраны - первый пояс - 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни (на севере и на востоке), емкостью 15 и 25м3. и тупиковые сети водопровода ф50-100мм общей протяженностью 19 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - чугун Износ труб 99%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Пожаротушение осуществляется из 3 пожарных гидранта.

В поселке Безречье водозабор находится в 100 метрах северо-западнее поселка и состоит из одной скважины глубиной 80 метров. Подача воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ-16. Материал труб водопровода металл. Год ввода водопровода в эксплуатацию 1981.Общая протяженность - 1500 п.м., диаметр труб 76 и 84,глубина заложения 170 см.

В поселке Безречье проживают 140 человек - 32 потребителя у 18 из них установлены счетчики. На водопроводе имеются 3 утечки.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблицах 4.1, 4.2. Запасы подземных вод на участке не оценивались и не утверждались.

Артезианские скважины не являются собственностью сельского поселения Александровка. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. Водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Таблица 4.1. Характеристика существующих водозаборных узлов с. п. Александровка.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла (ВЗУ) | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, тыс. м3/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЗУ село Александровка | Артезианская скважина на востоке за границей села | 1973 | 0,384 | 75 | 30 |
| 1.2. |  | Артезианская скважина на востоке за границей села (резерв) | 1973 | 0,384 | 60 | 30 |
| 1.3. |  | Водонапорная башня (V=15 м3) на севере села | 1973 | 0,60 | - | - |
| 1.4. |  | Водонапорная башня (V=25 м3) на востоке села | 1973 | 0,60 | - | - |
| 2.1. | ВЗУ поселок Безречье | Артезианская скважина северо- западнее поселка | 1981 | 0,24 | 80 | 30 |

Таблица 4.2. Характеристика оборудования водозабора с.п. Александровка.

| Марка оборудования | Местоположение | Производительность, м³/час | Напор м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-16110 | С. Александровка | 16 | 110 |
| ЭЦВ 6-16110 | С. Александровка | 16 | 110 |
| ЭЦВ 6-16110 | П. Безречье | 16 | 110 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с. п. Александровка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов;

- износ водопроводных сетей достигает 99%;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отсутствует водоподготовка;

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, население и коммерческие организации. В таблице 4.3. представлен баланс водопотребления с.п. Александровка в 2012 году с разбивкой по населённым пунктам.

Таблица 4.3. Баланс водопотребления по сельскому поселению Александровка.

| № п/п | Наименование территориального деления поселения Александровка | Потребление воды в 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подъём воды, тыс.м3 | Полезный отпуск, тыс.мЗ | Потери |
| 1 | С. Александровка | 69719 | 63380,85 | 6338,1 |
| 2 | П. Безречье | 27116,7 | 24651,54 | 2465,15 |
| 3 | ИТОГО | 96835,7 | 88032,38 | 8803,32 |

Из таблицы 4.3. следует:

Подъём воды в сельском поселении Александровка составил 96835,7 м (100%);

Полезный отпуск воды потребителям в сельском поселении Александровка составил - 88032.38 тыс.м3 (90,9%);

Потери воды при транспортировки в сельском поселении Александровка составили - 8803,32 тыс.м3 (9,1%).

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей. Подробный баланс представлен в таблицах 1.3., 1.4.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

4.2. Система водоотведения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.  В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Александровка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие централизованной системы канализации.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. таблицу 4.3). Перспективные значения прироста услуг водоотведения и прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Александровка представлены ранее в таблице 1.5. и 1.6.

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 46,53 тыс. м3 в год.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Александровка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения  с. Александровка  представлена:  1  котельной, расположенной на ул. Спортивная. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки. Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается детский сад, КДЦ, школа и жилые многоквартирные здания (7 шт.).

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Система теплоснабжения в п. Безречье представлена только индивидуальными автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Система теплоснабжения в п. Малореченск, с. Березовка, с. Степановка представлена только собственными встроенными тепловыми источниками, работающими на  твердом топливе.

Центральная и индивидуальные котельные предназначены для отопления административно–общественных зданий.

Индивидуальные теплогенераторы  находятся  в  частной  собственности  и служат для отопления индивидуальных жилых домов  (1, 2-х  этажные  жилые дома со стенами из кирпича или бруса).

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии составляет около 3093,86 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Александровка приведены ниже в таблице.

Таблица 4.4. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Александровка.

| Показатели | Сведения |
| --- | --- |
| Местоположение котельной (город/ сельское поселение, адрес) Котельная №49 с.Александровка, ул. Спортивная,8 Общие данные Право собственности-владелец Муниципальное образование Кинель-Черкасского района Самарской области (по договорам аренды с 28.08.2013г. переданы во временное владение ООО "КСК г. Год ввода в эксплуатацию 1973 Строительный объем 258,3 Установленная мощность котельной 4,3 Реальная мощность котлов (режимные карты) Схема котельной (одно/двух контурная) одно контурная Режим работы котельной (отопление/ГВС) отопление Здание (характеристики) Здание кирпично, кровля мягкая Труба дымовая (характеристики) металическая дымовая труба Топливо основное газ природный Топливо резервное (аварийное) не предус-но Основное оборудование тип и количество котлов котлы ТВГ-2,5 - 2 ед Тип и количество горелочных устройств диффузионная Дымосос Вентилятор Блок управления котлом (КИП) АМКО Вспомогательное оборудование Теплообменники сетевые, тип и количество Теплообменники подпиточные (сырой) воды, тип и количество Тип и количество циркуляционных насосов внутреннего контура Тип и количество циркуляционных насосов внешнего контура LOWARA FCE 80-160/75 Тип и количество циркуляционных насосов подпитки внешнего контура 1К-100-65-200 Химводоподготовка Бак запаса ХОВ (сырой воды) Учет энергоресурсов (за год) Природный газ общий на котельную нет данных Природный газ на котел ГВС Вода сырая нет данных Вода на подпитку теплосетей отопления нет данных Вода на подпитку теплосетей ГВС Расход воды через котел Электроэнергия нет данных Отпущенная с котельной тепловая энергия нет данных Тепловые сети Температурный график т/с 95/70 Гидравлический режим 3,7/1,7 Диаметр основного коллектора 200 Способ прокладки надземная и подземная прокладка Теплоизоляция минеральная вата с покрывным слоем из рубероида и битумперлита % износа Протяженность теплопроводов 1277 Право собственности-владелец Муниципальное образование Кинель-Черкасского района Самарской области (по договорам аренды с 28.08.2013г. переданы во временное владение ООО "КСК г. Отрадного") Фактические показатели работы Годовой расход топлива нет данных Калорийность топлива (средневзвешанная) нет данных Годовая выработка тепла котлами нет данных Годовой отпуск теплоэнергии нет данных Реализация теплоэнергии, в т.ч. : нет данных население нет данных бюджетные организации нет данных прочие нет данных К.И.Т. Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной теплоэнергии нет данных Годовой расход соли (комплексона) Годовой расход воды Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной теплоэнергии Годовой расход электроэнергии нет данных Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной теплоэнергии нет данных |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Протяженность тепловых сетей с.п. Александровка составляет 1,277 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным и подземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Александровка приняты в соответствии с Генеральным планом с. п. и приведены выше в таблице 1.7. и 1.8.

В системе теплоснабжения с.п. Александровка  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

С учетом прогноза застройки был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2025 года, который приведён выше в таблице 1.7. и 1.8.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Для  обеспечения теплом новой усадебной застройки, учитывая ее маленькую тепловую плотность, требуется установка индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой мощностью на 2025 год – 1,177 Гкал/час.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Источником газоснабжения с. Александровка сетевым природным газом села является подземный  газопровод высокого давления (0,3 -0,6 МПа) от АГРС №20. По газопроводу высокого давления( 0,3-0,6 МПа) диаметром 150 мм газ поступает в ГРП №29, в котором давление снижается до низкого и  по газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Материал труб - Сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Источником газоснабжения п. Безречье сетевым природным газом села является подземный  газопровод высокого давления ( 0,3 -0,6 МПа) от АГРС №20. По газопроводу высокого давления( 0,3-0,6 МПа) диаметром 150 мм газ поступает в ГРП, в котором давление снижается до низкого и  по газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Материал труб - Сталь. Газопроводы низкого давления прокладываются надземно на опорах.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и представлен выше в таблицах 1.9. и 1.10.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Александровка является головная подстанция ПС «Александровка» напряжением 110/6 кВ. Подстанция 110/6 кВ принадлежит филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам Ф1, Ф2,Ф3 напряжением 6кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.

Владельцем сетей 6 кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК»

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах 4.5. и 4..6.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Таблица 4.5. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Александровка, питающихся по ЛЭП-6 кВт.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП АЛ 101/100 кВА | с. Александровка, ул. Юбилейная, д.56 - МРСК |
| 2 | КТП АЛ. 102/100 кВА | с. Степановка , ул. Полевая, д.28- МРСК |
| 3 | КТП АЛ 103/40 кВА | с. Березовка, ул. Луговая, д.5 - МРСК |
| 4 | КТП АЛ 104/100 кВА | с. Березовка, ул. Луговая - МРСК |
| 5 | КТП АЛ 107/250 кВА | с. Александровка - ССК |
| 6 | КТП АЛ 114/160 кВА | с. Степановка, ул. Юбилейная д.14 - МРСК |
| 7 | КТП АЛ 102/100 кВА | п. Безречье, ул. Центральная - МРСК |
| 8 | КТП АЛ 204/250 кВА | п. Безречье, ул. Школьная, д.1 - МРСК |
| 9 | КТП АЛ 205/160 кВА | п. Безречье, ул. Школьная, д.у - МРСК |
| 10 | КТП АЛ 206/250 кВА | с. Александровка, отд. 7 - МРСК |
| 11 | КТП АЛ 210/250 кВА | с. Александровка, ц/ток - МРСК |
| 12 | КТП АЛ 301/63 кВА | с. Александровка, ул. Специалистов, д.5 - МРСК |
| 13 | КТП АЛ 302/160 кВА | с. Александровка - ССК |
| 14 | КТП АЛ 304/160 кВА | с. Александровка, ул. Молодежная, д. 8- МРСК |
| 15 | КТП АЛ 305/160 кВА | с. Александровка, ул.Рабочая,д.3 - МРСК |
| 16 | КТП АЛ 307/250 кВА | с. Александровка, ул. Рабочая д. 7- МРСК |
| 17 | КТП АЛ 310/160 кВА | с. Александровка, ул. Алексея Толстого, д.7 - МРСК |
| 18 | КТП АЛ 311/100 кВА | с. Александровка, ул. Лесная д.4 - МРСК |
| 19 | КТП АЛ 802/63 кВА | п. Липовая Роща - МРСК |

Таблица 4.6. Данные об электроснабжении с. п. Александровка.

| № п/п | Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Александровка» 110/6кВ. с. Александровка, ул.Юбилейная, д. 38А 18 шт |
| 2 | Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 кВ: - Ф1 ВЛ-6 кВ, сечением - мм2 - Ф2 ВЛ-6 кВ, сечением -мм2 - Ф3 ВЛ-6 кВ, сечением -мм2 | 26,36 км 19,8 км 4,4 км |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий с. п. Александровка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

Расчет электрической мощности нового строительства приведен выше в таблице 1.11 и 1.12.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Александровка, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Александровка для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  с  сооружениями на них;

- установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 5.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные положением о территориальном планировании.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети | село Александровка по ул. Юбилейная, ул. Лесная, А. Толстого | 0,806 | строительство |
| 2. | Водопроводные сети | село Александровка на площадке № 1 | 0,785 | строительство |
| 3. | Водопроводные сети | село Александровка на площадке № 2 | 0,995 | строительство |
| 4. | Водопроводные сети | село Александровка на площадке № 3 | 0,688 | строительство |
| 5. | Водопроводные сети | село Степановка на площадке № 3 | 1,554 | строительство |
| 6. | Водопроводные сети | поселок Безречье по ул. Лесная и ул. Центральная | 0,527 | строительство |
| 7. | Водозабор | село Александровка на востоке села | увеличение производительности - 200 куб.м./сут. | реконструкция |
| 8. | Водозабор | поселок Безречье на севере поселка | увеличение производительности - 200 куб.м./сут. | реконструкция |
| 9. | Пожарный резервуар | поселок Безречье на севере поселка | 2 резервуара по 50 куб.м./сут. | строительство |
| 10. | Пожарный резервуар | поселок Малореченск на востоке поселка | 2 резервуара по 50 куб.м./сут. | строительство |

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  1,387  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

На текущий период времени в сельском поселении Александровка инвестиционных проектов в области водоснабжения не разработано.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения представлены ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2025 года.

| №п/п | Наименование | Местоположение | Объём работ (проектный) | Мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Александровка на востоке села | Увеличить производительность на 200 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 410 |
| 2 | Водозабор | пос. Безречье расположен на севере посёлка | Увеличить производительность на 70 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 250 |
| 3 | Пожарный резервуар | П. Безречье расположен на севере посёлка | 2 резервуара по 50 м3 | Проектирование и строительство | 2 600 |
| 4 | Сети с. Александровка | По ул. Юбилейная, Лесная, А. Толстого Площадка N1 Площадка N2 | L= 0,806 км L= 0,785 км L= 0,995 км | Проектирование и строительство | 7 590 |
| 5 | Сети с. Степановка | Площадка N 3 По ул. Полевая | L= 0,688 км L= 1,554 км | Проектирование и строительство | 6 510 |
| 6 | Сети п. Безречье | По ул.Лесная, Центральная | L= 0,527 км | Проектирование и строительство | 1 530 |
| 7 | Всего по системе водоснабжения |  |  |  | 18890 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 18890,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 7 391,74 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 11 498,26 тыс. рублей.

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с. п. Александровка, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села и от села Степановка.  Производительность 210 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Централизованная канализация в п. Безречье, п. Березовка, п. Малореченск, с. Степановка отсутствует. Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий  по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, впоследствии стоки от села Степановка на КОС села Александровка. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

На текущий период времени в сельском поселении Александровка инвестиционных проектов в области водоотведения не разработано.

Таблица 5.3. – Мероприятия по системе водоотведения, предусмотренные Генеральным планом.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОС с учетом приёма стоков от с. Степановка | На юге за границей села на территории с.п. Александровка | Производительность 210 м3/сут. | Проектирование и строительство |
| 2. | Сети с. Александровка | По ул. Молодёжная, Советская, А. Толстого, Спортивная, Лесная, Школьная Площадка N1 Площадка N2 | К- L= 2,391 км HK- L= 2,358 км К- L= 0,744 км К- L= 0,360 км | Проектирование и строительство |
| 3. | КНС | На ул. Школьная | Производительность 80 м3/сут. | Проектирование и строительство |
| 4. | КНС | Ул. А. Толстого | Производительность 100 м3/сут. | Проектирование и строительство |
| 5. | КНС | Ул. Советская | Производительность 150 м3/сут. | Проектирование и строительство |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и рекон-струкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения до 2025 года.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОС с учетом приёма стоков от с. Степановка | На юге за границей села на территории с.п. Александровка | Проектирование и строительство | 6003 |
| 2. | Сети с. Александровка | По ул. Молодёжная, Советская, А. Толстого, Спортивная, Лесная, Школьная, Площадка N1, Площадка N2 | Проектирование и строительство | 17559 |
| 3. | КНС | На ул. Школьная | Проектирование и строительство | 2532 |
| 4. | КНС | Ул. А. Толстого | Проектирование и строительство | 2982 |
| 5. | КНС | Ул. Советская | Проектирование и строительство | 4050 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 33 126,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 12 962,35 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 20 163,65 тыс. рублей.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Александровка, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке генеральным планом сельского поселения планируется следующие:

- для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.;

- в целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- в автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования;

- тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции;

- весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

На текущий период времени в сельском поселении Александровка инвестиционных проектов в области теплоснабжения не разработано. Инвестиции в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2025 года не предусмотрены.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы до 2025 года составят 58257,92 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 го-да – 22 796,58 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 35 461,34 тыс. рублей.

Таблица 1.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей.

| Показатель | Сумма | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 52016 | 2261,57 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 | 4523,13 |
| по системе водоснабжения | 18890 | 821,30 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 | 1642,61 |
| по системе водоотведения | 33126 | 1440,26 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 | 2880,52 |
| Непредвиденные расходы | 5201,6 | 226,16 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 | 452,31 |
| Управление ПКРСКИ | 1040,32 | 45,23 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 | 90,46 |
| Итого затраты | 58257,92 | 2532,95 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 | 5065,91 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных про-грамм коммунальных предприятий с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального рай-она. Дополнительно были учтены:

непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2% от величины капитальных за-трат.

Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассмат-ривать все возможные варианты привлечения средств.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Ер-зовка Кинель-Черкасского района Самарской области не содержат инвестиционной надбав-ки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергети-ческие ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Александровка, при раз-работке ПКРСКИ, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  6.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица 6.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 5825,79 | 10 | 253,30 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 1747,74 | 3 | 75,99 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Бюджет сельского поселения | 582,58 | 1 | 25,33 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| Фонд энергосбережения | 582,58 | 1 | 25,33 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| Заемные средства | 14564,48 | 25 | 633,24 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 | 1266,5 |
| Энергосервисные компании | 34954,75 | 60 | 1519,77 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 | 3039,5 |
| ИТОГО | 58257,92 | 100 | 2532,95 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 | 5065,9 |

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с. п. Александровка муниципального района Кинель-Черкасский и бюджетов района и области;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств,

- рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (на всех уровнях бюджета) реализации мероприятий ПКРСКИ, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах сельского поселения статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло-  и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам поселений специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры Кинель-Черкасского муниципального  района»  с  выделением  в  ней статей:

В доходной части:

Получение средств по кредитам и займам;

- Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения;

- Экономия средств от реализации мероприятий Программы;

В расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от Программы.

Для определения и последующей формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется следующими факторами:

- эффектом, полученным от реализации Программы;

- погодными условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля Программы.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельского поселения, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

- Данным службам должны вменятся следующие функции:

повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов  в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и поселения.

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Александровка.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Александровка заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Александровка. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Александровка и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Александровка, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2013 – 2018 гг., второй этап – 2018 – 2025 гг.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ энергоснабжающей организацией. Для целей согласования инвестиционных программ с планами развития с.п. Александровка, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Александровка, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Александровка на несколько лет.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ресурсоснабжающей организации позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Александровка развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Александровка должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Александровка не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Александровка) действующих организаций коммунального комплекса посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Александровка, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Александровка в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Александровка по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Александровка, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Александровка по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Александровка.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Александровка подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Александровка формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Александровка, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Александровка Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или

Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19.